## Slide 1
3- Cadre Batiments

## Slide 2
Axes opérationnels
1. INCITER A LA GENERALISATION DE BATIMENTS TERTIAIRES VERTUEUX
    Accompagner les maitres d’ouvrages publics dans leurs opérations pour des rénovations et des constructions performantes des bâtiments publics
    Inciter à la réalisation d’opérations de travaux performantes dans les bâtiments tertiaires privés
    Accompagner les gestionnaires de patrimoine bâti tertiaire dans la mise en place de dispositifs de maitrise des dépenses énergétiques
2. ACCOMPAGNER LES MAITRES D’OUVRAGES DANS LEURS OPERATIONS OU DISPOSITIFS DE REHABILITATION ENERGETIQUE ET DE CONSTRUCTIONS PERFORMANTES DE LOGEMENTS
3. PREPARER LE SECTEUR DU BATIMENT AUX DEFIS REGLEMENTAIRES ET TECHNOLOGIQUES A VENIR
    Soutenir des projets innovants destines a préparer le secteur du bâtiment aux futures règlementations
    Favoriser le recours aux écomateriaux et développer les filières locales
    Soutenir les initiatives structurantes a destination des acteurs de la filière

## Slide 3
Cadre d’intervention
REDUCTION DES CONSOMMATIONS DES BATIMENTS TERTIAIRES
PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION INNOVANTS ET EXEMPLAIRES
AIDES AUX FILIERES ECOMATERIAUX
AIDES AUX ACTIONS STRUCTURANTES A DESTINATION DES ACTEURS DE LA FILIERE BATIMENT

## Slide 4
Cadre d’intervention - REDUCTION DES CONSOMMATIONS DES BATIMENTS TERTIAIRES
1- Maîtriser les consommations de bâtiments tertiaires publics
Actions permettant aux gestionnaires de bâtiments publics de:
mieux connaître leur patrimoine,
mettre en œuvre un suivi des consommations réelles,
d’identifier les gisement d’économies de fluides,
de développer leur compétence en conduite d’installations techniques (CVC)
de réaliser des économies de fluides par des actions à faible coût.

## Slide 5
PRINCIPALES ACTIONS ELIGIBLES | BENEFICIAIRES | AIDE MAX REGION
Elaboration d’une démarche de management des fluides comprenant un programme de travaux associés Investissements matériels et « petits » travaux (compteurs, détecteurs, isolants, équipements en chaufferie..) issu d’une démarche de management des fluides sur tout ou partie d’un parc de bâtiments et comprenant une identification des gains énergétiques escomptés. La mise en œuvre des travaux doit également s’accompagner d’une démarche de management des fluides. Démarche de certification ISO 50 001 ou de labellisation Cit’ergies | Collectivités, EPCI, EPA, Syndicats intercommunaux toutes structures publiques gestionnaires d’un patrimoine tertiaire public. | Au maximum 80 % des dépenses éligibles* : Prestations de conseils + Etude de faisabilité + Investissements matériels Ce taux restera exceptionnel, la priorité sera donnée aux projets bénéficiant de cofinancements publics. * Le taux d’aide pourra varier en fonction de la nature de l’opération (régime d’aide) et de sa cible
Cadre d’intervention - REDUCTION DES CONSOMMATIONS DES BATIMENTS TERTIAIRES

## Slide 6
2- Création de groupements de commande pour réduire les coûts des petits travaux rentables dans les bâtiments publics tertiaires
Création de groupements de commande pour réduire les coûts des petits travaux rentables dans les bâtiments publics tertiaires
Créer et faire fonctionner un système d’achat groupé pour la réalisation de travaux de maintenance rentables rapidement (ex : combles) dans les bâtiments tertiaires publics.
Il s’agit de travaux relevant de la maintenance des bâtiments : isolation de combles perdues sur dalle béton, calorifugeage de réseaux d’eau chaude (dans les locaux non chauffés, en chaufferie ou entre bâtiments), relamping (remplacement des ampoules et luminaires par des équipements récents économes) …
Cadre d’intervention - REDUCTION DES CONSOMMATIONS DES BATIMENTS TERTIAIRES

## Slide 7
PRINCIPALES ACTIONS ELIGIBLES | BENEFICIAIRES | AUTRES CONDITIONS | AIDE MAX REGION
AMO pour montage du dispositif (ingénierie technique et financière, élaboration pièces d’appel d’offres, analyse appels d’offres, négociation des CEE …) Montage du dispositif réalisé en interne par la structure Travaux : la Région, au regard des résultats envisagés par le dispositif, pourra décider de contribuer au financement des travaux afin de faire baisser les coûts de prestation. | Collectivités Toutes structures publiques, Associations, Chambres consulaires, Organisations professionnelles (constituées en syndicat ou associations). Attention les destinataires du dispositif d’achat groupé doivent être des maîtres d’ouvrages publics. | avoir un coordinateur du groupement proposer des éco-matériaux pour l’isolation de combles avec une performance d’isolation R>7.5 en zone H3 et R>10 en zone H1 et H2 intégrer la valorisation des CEE et d’autres aides financières pour réduire les coûts intégrer la pose ainsi que les éventuelles déposes des équipements vétustes en place. | Collectivités / Associations: Au maximum 80 %* des dépenses éligibles Entreprises / Chambres Consulaires Au maximum 70 %* des dépenses éligibles Dépenses Eligibles actions d’animation et d’ingénierie + prestations de conseils + étude de faisabilité + travaux Ce taux restera exceptionnel, la priorité sera donnée aux projets bénéficiant de cofinancements publics. * Le taux d’aide pourra varier en fonction de la nature de l’opération (régime d’aide) et de sa cible
Cadre d’intervention - REDUCTION DES CONSOMMATIONS DES BATIMENTS TERTIAIRES

## Slide 8
3- Maîtriser les consommations des bâtiments dans le cadre de démarches territorialisées de management des fluides
Les actions doivent permettre :
aux gestionnaires de bâtiments tertiaires privés de mutualiser des moyens afin de mieux connaître leur patrimoine, de mettre en œuvre un suivi des consommations réelles, d’identifier les gisements d’économies de fluides (énergie, eau), de développer leur compétence en conduite d’installations techniques (CVC) et de réaliser des économies de fluides par des actions à faible coût.
aux organismes publics menant des démarches territorialisées de transition énergétique (quartiers, zone d’activités, petite commune) d’élaborer une connaissance partagée (méthode de gouvernance avec les acteurs) des consommations d’un territoire et un plan d’actions ambitieux permettant de contribuer à l’objectif du Plan Climat Régional (réduction de 50% des consommations).
Cadre d’intervention - REDUCTION DES CONSOMMATIONS DES BATIMENTS TERTIAIRES

## Slide 9
PRINCIPALES ACTIONS ELIGIBLES | BENEFICIAIRES | AUTRES CONDITIONS | AIDE MAX REGION
Etude d’élaboration d’une démarche de management des fluides comprenant un programme de travaux associés pour rendre la démarche effective Démarche de certification ISO 50 001 Audit énergétique sur un petit territoire avec démarche participative | entreprises, associations, organisations professionnelles (constituées en syndicat ou association), chambres consulaires, collectivités, EPCI, EPA, Syndicats intercommunaux Toutes structures publiques en charge de politiques de transition énergétique sur leurs territoires | avoir un coordinateur du groupement proposer des éco-matériaux pour l’isolation de combles avec une performance d’isolation R>7.5 en zone H3 et R>10 en zone H1 et H2 intégrer la valorisation des CEE et d’autres aides financières pour réduire les coûts intégrer la pose ainsi que les éventuelles déposes des équipements vétustes en place. | Collectivités / Associations: Au maximum 80 %* des dépenses éligibles Entreprises / Chambres Consulaires Au maximum 70 %* des dépenses éligibles Dépenses Eligibles prestations de conseils + étude de faisabilité Ce taux restera exceptionnel, la priorité sera donnée aux projets bénéficiant de cofinancements publics. * Le taux d’aide pourra varier en fonction de la nature de l’opération (régime d’aide) et de sa cible
Cadre d’intervention - REDUCTION DES CONSOMMATIONS DES BATIMENTS TERTIAIRES

## Slide 10
Cadre d’intervention
REDUCTION DES CONSOMMATIONS DES BATIMENTS TERTIAIRES
PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION INNOVANTS ET EXEMPLAIRES
AIDES AUX FILIERES ECOMATERIAUX
AIDES AUX ACTIONS STRUCTURANTES A DESTINATION DES ACTEURS DE LA FILIERE BATIMENT

## Slide 11
Les actions doivent permettre de:
Soutenir la réalisation d’opérations de travaux avec des objectifs énergétique et durable très performants (approche globale : architecture bioclimatique, faibles consommations, confort des usagers, éco-matériaux, énergies renouvelables) afin de favoriser l’expérimentation et l’innovation d’une part et de valoriser et diffuser des pratiques exemplaires d’autre part.
Soutenir la programmation d’opérations de réhabilitation performantes par la réalisation d’audits énergétiques, architecturaux et financiers sur des parcs bâtiments
Cadre d’intervention - PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION INNOVANTS ET EXEMPLAIRES

## Slide 12
PRINCIPALES ACTIONS ELIGIBLES | BENEFICIAIRES | AUTRES CONDITIONS | AIDE MAX REGION
Etudes de conception et travaux d’opérations de travaux innovants et exemplaires Expérimentations ou innovations technologiques (y compris solutions industrialisées pour baisser les coûts et accélérer les travaux) et comportementales Audits patrimoniaux sur parcs bâtis | maîtres d’ouvrages publics ou privés | Pour toutes les opérations: Maître d’ouvrage engagé dans une démarche de transition énergétique Pour les audits : le maître d’ouvrage s’engage à appliquer et faire respecter le cahier des charges préconisé par La Région Pour les opérations portées par des entreprises: conditionné par l’établissement d’une convention de cofinancement avec un EPCI Pour les opérations de travaux: Voir diapositives suivantes | Collectivités / Associations: Au maximum 80 %* des dépenses éligibles Chambres Consulaires / Entreprises Au maximum 70 %* des dépenses éligibles Dépenses Eligibles Travaux sur les postes isolation, éco-matériaux, équipements économes, performants, innovants Etudes spécifiques et innovation Ingénierie financière Audits patrimoniaux Ce taux restera exceptionnel, la priorité sera donnée aux projets bénéficiant de cofinancements publics. * Le taux d’aide pourra varier en fonction de la nature de l’opération (régime d’aide) et de sa cible
Cadre d’intervention - PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION INNOVANTS ET EXEMPLAIRES

## Slide 13
Conditions particulières d’éligibilité pour les opérations de travaux :
  Equipe de maîtrise d’œuvre expérimentée dans la conduite d’opérations de travaux avec des objectifs très performants. Obligation de réaliser certaines études spécifiques poussées (simulation thermique dynamique a minima, et au cas par cas Facteur lumière jour, analyse cycle de vie …).
  niveau de performance visé (sans prise en compte d’une production locale d’électricité) pour une rénovation: supérieur au BBC rénovation, rénovation passive
  niveau de performance visé (sans prise en compte d’une production locale d’électricité) pour une construction : RT2012 – 20 à -40 % minimum selon le type de bâtiment, consommations compensées par des énergies renouvelables
  respecter les niveaux de performance par poste préconisés par La Région en particulier :
    étanchéité à l’air Q4<1 m3/h/m²
    isolants des parois : R entre 7.5 et 10 pour la toiture
    menuiseries : classe d’étanchéité A4
Cadre d’intervention - PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION INNOVANTS ET EXEMPLAIRES

## Slide 14
Conditions particulières d’éligibilité pour les opérations de travaux :
  maximiser le recours aux énergies renouvelables (pas de membranes souples pour le photovoltaïque)
  utiliser des matériaux sains, des écomatériaux, des matériaux biosourcés
  présenter une approche « low-tech » prenant en compte les usagers
  le confort thermique d’été doit être assuré sans climatisation et sans systèmes actifs de rafraichissement
  Projet en phase début d’études de conception de préférence
  Les bénéficiaires s’engagent à suivre une démarche BDM pour leur opération (viser le niveau Or pour les bâtiments neufs), et de fait, à faire un suivi des consommations et de l’usage du bâtiment après travaux sur 2 ans minimum
  L’opération doit être suivie par un AMO qualité environnementale
  Eléments proscrits : mode de chauffage par effet joule, polystyrène et polyuréthane en isolant de parois verticales
Cadre d’intervention - PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION INNOVANTS ET EXEMPLAIRES

## Slide 15
Cadre d’intervention
REDUCTION DES CONSOMMATIONS DES BATIMENTS TERTIAIRES
PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION INNOVANTS ET EXEMPLAIRES
AIDES AUX FILIERES ECOMATERIAUX
AIDES AUX ACTIONS STRUCTURANTES A DESTINATION DES ACTEURS DE LA FILIERE BATIMENT

## Slide 16
Les actions doivent permettre de:
Développer le recours aux matériaux permettant de réduire le bilan carbone d’un bâtiment et contribuant par leurs qualités intrinsèques à une bonne qualité de l’air intérieur.
Développer des filières locales d’éco-matériaux
Faciliter en particulier le recours aux matériaux biosourcés
Cadre d’intervention - AIDES AUX FILIERES ECOMATERIAUX

## Slide 17
PRINCIPALES ACTIONS ELIGIBLES | BENEFICIAIRES | AUTRES CONDITIONS | AIDE MAX REGION
Actions territorialisées permettant de mobiliser des filières locales et d’organiser l’écosystème entrepreneurial pour mettre en place la filière (y compris études/actions permettant à ces nouveaux matériaux de répondre aux exigences des réglementations incendie et établissements recevant du public) Process industriels innovants destinés à la production d’éco-matériaux | Collectivités territoriales EPCI, Entreprises, Associations, Organisations professionnelles (constituées en syndicat ou association), Chambres consulaires | _ | Collectivités / Associations: Au maximum 80 %* des dépenses éligibles Chambres Consulaires / Entreprises Au maximum 70 %* des dépenses éligibles Dépenses Eligibles Actions d’animation et de structuration des filières Prestations de conseils Etude de faisabilité Investissements productifs nécessaires à la fabrication des matériaux Ce taux restera exceptionnel, la priorité sera donnée aux projets bénéficiant de cofinancements publics. * Le taux d’aide pourra varier en fonction de la nature de l’opération (régime d’aide), de sa cible et de la taille de l’entreprise
Cadre d’intervention - AIDES AUX FILIERES ECOMATERIAUX

## Slide 18
Cadre d’intervention
REDUCTION DES CONSOMMATIONS DES BATIMENTS TERTIAIRES
PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION INNOVANTS ET EXEMPLAIRES
AIDES AUX FILIERES ECOMATERIAUX
AIDES AUX ACTIONS STRUCTURANTES A DESTINATION DES ACTEURS DE LA FILIERE BATIMENT

## Slide 19
PRINCIPALES ACTIONS ELIGIBLES | BENEFICIAIRES | AUTRES CONDITIONS | AIDE MAX REGION
Formation et développement des compétences sur la rénovation énergétique et les nouveaux procédés constructifs, Développement d’outils et moyens de connaissance des données du bâtiment réalisation d’études spécifiques (de potentiels, de marché, de faisabilité). Accompagnement des acteurs à la révolution numérique Développement des modèles innovants de financement, commercialisation, contractualisation favorables à une prise en compte des questions énergétiques, Développement d’outils s’appuyant sur des approches basées sur la gouvernance, les utilisateurs et le comportement en vue d’une prise en compte des questions énergétiques. Actions d’animation territoriale des acteurs via des relais professionnels | Collectivités territoriales EPCI, Entreprises, Associations, Organisations professionnelles (association ou syndicat), Chambres consulaires, Organismes de formation Centre de formation d’apprentis (tous statuts juridiques), Etablissements publics locaux d’enseignement | - | Collectivités / Associations: Au maximum 80 %* des dépenses éligibles Chambres Consulaires / Entreprises Au maximum 70 %* des dépenses éligibles Dépenses Eligibles Animation et coordination des actions Prestations de conseils Etude de faisabilités Equipements dédiés aux actions de formation Ce taux restera exceptionnel, la priorité sera donnée aux projets bénéficiant de cofinancements publics. * Le taux d’aide pourra varier en fonction de la nature de l’opération (régime d’aide) et de sa cible
Cadre d’intervention - AIDES AUX ACTIONS STRUCTURANTES A DESTINATION DES ACTEURS DE LA FILIERE BATIMENT